BREVET DE TECHNICIEN SUPERIEUR

INFORMATIQUE ET RESEAUX

POUR L’INDUSTRIE ET LES SERVICES TECHNIQUES

POLLUTION HARMO NIQUE BASSE FREQUENCE

GENERALITES

# PRESENTATION RAPIDE

La  POLLUTION  est ….

….la DEGRADATION D’UNE RESSOURCE.

Dans le cas de la pollution harmonique la RESSOURCE est l’ ENERGIE ELECTRIQUE fournie par le réseau E.D.F…

C’est ce qui ce passe pour le courant fourni, l’allure du courant se déforme :

c’est la POLLUTION HARMONIQUE.

Et plus il y a d’utilisateurs, plus la pollution est importante !

Mais comment pollue-t-on ?

Un POLLUEUR est une CHARGE DEFORMANTE,

c’est-à dire une charge qui,  alimentée par une tension sinusoïdale v(t),

appelle sur le réseau un courant déformé i(t) (non sinusoïdal).

C’est le cas des transformateurs, des moteurs asynchrones, des redresseurs, …des télévisions et des ordinateurs !

En effet, on retrouve dans l’ordinateur, une alimentation à découpage : c’est-à-dire un redresseur monophasé à diodes avec filtrage capacitif…relié au réseau !

Tout comme dans une simple lampe à ballast électronique !

Décomposition du courant appelé par un ordinateur sur le réseau :

Et quels sont LES EFFETS de la pollution harmonique ?

Les courants harmoniques créés par les charges non linéaires induisent de façon générale :

- des pertes par effet Joule supplémentaires.

- une diminution du facteur de puissance

- la création de tensions harmoniques

En l’absence de condensateurs, la pollution est proportionnelle aux courants des pollueurs. Elle reste acceptable si le pollueur est de faible puissance…

Mais en présence de condensateurs, il peut y avoir un PHENOMENE DE RESONANCE !

Et il y a le DANGER DE L’HARMONIQUE DE RANG 3 !

# Text boxes

I (mA)

f

(kHz)

i

i(t)

v(t)

POLLUEUR

POLLUEUR